关于开展“国家地下水监测工程（福建部分）”2019年地下水样品采集工作外协单位邀请招标工作资格预审的公告

为了满足2019年度国家地下水监测工程（福建部分）地下水监测工作需要，福建省地质测试研究中心将以邀请招标的方式采购“国家地下水监测工程（福建部分）”2019年地下水样品采集工作外协服务，现组织开展2019国家地下水监测工程（福建部分）地下水样品采集工作外协单位的资格预审工作，欢迎具备相关资质的单位前来报名，有关情况如下：

一、项目名称

国家地下水监测工程（福建部分）2019年地下水样品采集工作外协服务

二、工作外协服务工作内容

（一）2019地下水样品采集工作情况

2019年度国家地下水监测工程（福建部分）地下水样品总数为249个，采样点位分布在全省10地市（含平潭），每个县市设置有采样点，采样点分布范围广，点与点相距较远，采样要求高，耗时较长，且样品保质期较短，要求及时送至福建省地质测试研究中心进行实验室分析。因此本项目将采样工作划分成3个标段，征集三家外协单位来完成2019年的样品采集工作。具体标段情况见下表1：

表1 2019地下水样品采集工作情况表

| 包号 | 采样点分布区域 | 基本采样点数（个） | 预算金额(单位：人民币万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门、漳州、泉州 | 89 | 29.37 |
| 2 | 三明、龙岩 | 60 | 19.8 |
| 3 | 福州、宁德、南平、平潭、莆田 | 100 | 33.0 |

（二）2019地下水样品采集工作技术要求

1、单个样品采集、保存、运输要求

依据“国家地下水监测工程项目”样品测试参数要求，根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）和《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T 0307-2017）等相关标准要求，本次采样工作在样品采集、保存、运输要满足下表2

# 表2 样品采集、保存、运输技术要求表

| 样品类型 | 保护剂 | 采样体积和品数 | 容器 | 保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 无 | 500ml*3瓶 | 带内塞的聚乙烯塑料壶 | 常温保存 |
| 硝酸酸化水 | 1:1的硝酸5ml | 500ml*1瓶 | 带内塞的聚乙烯塑料壶或玻璃瓶 |  |
| 碱水 | 2克氢氧化钠固体 | 1L*1瓶 | 广口玻璃瓶 | 常温保存，24小时内送到实验室并分析完毕 |
| 测硫化物水 | 1ml 20%醋酸锌溶液+1ml 1mol/L氢氧化钠溶液 | 500ml*1瓶 | 广口玻璃瓶 | 常温保存 |
| 测VOC水 | 1:1盐酸溶液保护剂4滴 | 40ml*2瓶 | 40mlVOC专用玻璃瓶 | 4度冷藏 |
| 半挥发性有机物（SVOC） | 无 | 1L*2瓶 | 带聚四氟乙烯衬垫的棕色玻璃瓶 | 4度冷藏 |
| 半挥发性有机物（SVOC） | 无 | 500ml*2瓶 | 带聚四氟乙烯衬垫的棕色玻璃瓶 | 4度冷藏 |
| 半挥发性有机物（SVOC） | 无 | 250ml*4瓶 | 带聚四氟乙烯衬垫的棕色玻璃瓶 | 4度冷藏 |

2、质控样品采集数量要求

为确保采样工作质量，要求采用单位在采集基本样品是同步按比例采集质量控制样品。以20个基本样为一批，不足一批次按一批次算，每批次采集一个空白样，一个内部平行样，一个外部平行样。质控样品采样要求和基本样品一致。

（三）采样时间要求

要求在2019年8月10日前完成采样工作。

三、征集方式

项目采购采用邀请招标方式，采购方综合考虑应征单位资质、类似项目工作经验、技术方案、应征报价等因素，向招标代理机构书面推荐3家及以上通过资格预审审的供应商。

四、报名时间

2019年6月19日8:00-2019年6月21日17:00。

五、报名方式

1、报名材料

法人证书、资质证明材料、工作业绩证明材料、技术方案和报价单

2、报名材料邮寄或报送至：福州市鼓楼区洪甘路31号福建省地质测试研究中心1117室，联系人：林心海，联系电话：0591-83775505。

六、资格预审时间及地点

2019年6月22日9：30，福州市鼓楼区洪甘路31号11楼学术报告厅

七、本项目采购人：福建省地质测试研究中心

地址：福州市鼓楼区洪甘路31号

联系人：林心海    联系电话：0591-83775505